К.Н. Апрелев

г. Москва							     		           	       28 августа 2008 года

Конференция по аналитике: «Рынок недвижимости: ситуация, тенденции, прогноз».

Классификация многоквартирных жилых домов на российском рынке недвижимости

1. Цели создания единой классификации для многоквартирных жилых домов:

- удовлетворить потребности консультантов, брокеров и управляющих недвижимостью, проектировщиков;

- создать инструменты защиты интересов потребителей  и покупателей, повышение корректности рекламы;

- создание ориентиров для проектировщиков, обеспечение добросовестной конкуренции застройщиков.

2. Задачи создания единой классификации:

- использовать сложившуюся практику и терминологию;

- систематизировать свод наиболее важных критериев и оценить их вклад в выбор потребителей.

3.  Критерии, оказывающие влияние на определение категории:

- местоположение;

- социальная и транспортная инфраструктура

- окружающей территории;

- конструктивные особенности здания;

- инженерные системы;

- придомовая территория;

- организация управления и эксплуатации здания.

4. Предлагаемая единая классификация многоквартирных жилых домов.

| ЭЛИТА | БИЗНЕС | ЭКОНОМ |
| --- | --- | --- |
| Люкс («А») | Де люкс («А-») | Премиум («В+») | Бизнес («В») | Повышенной комфортности («С+») | Эконом («С») |
| Местоположение |
| 1. Близость к историческому и административному центру |
| Пешая доступность | Пешая доступность | Пешая или транспортная доступность | Пешая или транспортная доступность | Не важно | Не важно |
| 2. Удаленность от промышленных зон и объектов |
| Более 5 км | Более 3 км | Более 2 км | Более 1 км | Не важно | Не важно |
| 3. Транспортная доступность (расположение метро и транспортных узлов, ) |
| До 10 минут пешком | До 10 минут пешком | До 15 минут пешком | До 15 минут пешком | Не важно | Не важно |
| 4. Близость к городским зонам отдыха |
| Пешая доступность | Пешая доступность | Пешая или транспортная доступность | Пешая или транспортная доступность | Не важно | Не важно |
| 5. Окружающая социальная инфраструктура* (на территории или в непосредственной близости к объекту) |
| Более 90% | Более 75% | Более 50% | Не менее 30% | До 30% | До 30% |

| Конструктивные особенности (строительные и технические характеристики здания) |
| --- |
| 1. Архитектурный проект |
| Уникальный | Индивидуальный | Индивидуальный | Типовой | Типовой | Типовой |
| 2. Несущие и ограждающие конструкции |
| Монолитно-каркасная, кирпич | Монолитно-каркасная, кирпич | Монолитно-каркасная, кирпич | Монолитно-каркасная, кирпич | Панель | Панель, кирпич, блок |
| 3. Период постройки |
| Современные | Современные или реконструкция | Современные и реконструкция | Сталинки, высотный кирпич, монолит | С середины 80-х | Не важно |
| 4. Этажность |
| До 7 | До 7 | Не важно | Не важно | Не важно | Не важно |
| 5. Количество квартир на этаже в пределах блока |
| 2 | До 4 | До 8 | До 12 | Не важно | Не важно |
| 6. Высота потолков |
| От 3,3 метров | От 3 метров | От 3,0 | От 2,85 | От 2,7 | От 2,5 |
| 7. Отделка площадей общего пользования и фасада |
| Индивидуальный дизайн-проект | Индивидуальный дизайн-проект | Высококачествен-ные материалы. | Качественные материалы | Покраска, штукатурка | Покраска |
| 8. Уровень инсоляции |
| Более 4 часов, не менее 2-х сторон света | Более 4 часов, не менее 2-х сторон света | 2,5-4 часа, не менее 2-х сторон света | 2,5 – 4 часа | 2,5 – 4 часа | По нормам |
| 9. Доля площадей общественного использования |
| 20-25% | Не менее 20% | Не менее 17% | 14-17% | - | - |
| 10. Площадь квартир из расчета на 1 человека |
| Более 50 кв.м. | Более 50 кв.м. | Более 40 кв.м. | Более 30 кв.м. | 20-30 кв.м. | - |

| Парковка |
| --- |
| 1. Обеспеченность квартир машиноместами |
| 2,0 и более машиноместа | 2,0 и более | 1,5 и более машиноместа | Не менее 1,5 машиноместа | Не менее 1,0 машиноместа | Не важно |
| 2. Сервис |
| охрана, уборка, автомойка, шиномонтаж | охрана, уборка, автомойка, шиномонтаж | охрана, уборка, автомойка | охрана, уборка, автомойка | охрана, уборка | охрана, уборка |
| 3. Лифт в паркинге |
| Да | да | да | желательно | желательно | не важно |
| 4. Наземная гостевая стоянка в составе |
| Не менее 1,0 машиноместа | До 1,0 машиноместа | Не менее 0,5 машиноместа | Не менее 0,3 машиноместа | Не менее 0,2 машиноместа | не важно |

| Обустройство здания и придомовой территории |
| --- |
| 1. Придомовая территория |
| благоустроенная, охраняемая и огражденная | благоустроенная, охраняемая и огражденная | благоустроенная и охраняемая | благоустроенная | желательно | желательно |
| 2. Освещение: |
| Авторский проект | декорированное | декорированное | стандартное | стандартное | желательно |
| 3. Детская игровая площадка |
| открытая благоустроенная игровая площадка, игровая детская комната ,беседка | открытая благоустроенная игровая площадка, игровая детская комната | открытая благоустроенная игровая площадка, игровая детская комната | открытая благоустроенная игровая площадка | открытая благоустроенная игровая площадка | открытая благоустроенная игровая площадка |
| 4. Спортивная площадка |
| в составе фитнес-клуба и на территории | в составе фитнес-клуба | соответственно нормам или в составе фитнес-клуба | соответственно нормам или в составе фитнес-клуба | соответственно нормам | соответственно нормам |

| Организация управления и эксплуатации |
| --- |
| 1. Система безопасности и контроль доступа |
| Многоуровневая система безопасности: видеонаблюдение для всех входных групп, на лестницах и лестничных клетках, круглосуточная охрана. | Многоуровневая система безопасности: видеонаблюдение для всех входных групп, на лестницах и лестничных клетках, круглосуточная охрана. | Система безопасности: на входе в дом и паркинг, въезде во двор, видеонаблюде-ние на входе в дом и по периметру, электронное контрольное устройство, консьерж | Система безопасности: на входе в дом и паркинг, въезде во двор, видеонаблюде-ние на входе в дом, электронное контрольное устройство, консьерж | Кодовый замок, желательно видеонаблюдение и консьерж | Кодовый замок, желательно видеонаблюде-ние и консьерж |
| 2. Социальный статус соседей |
| Фейс-контроль покупателей | Фейс-контроль покупателей | Желательно фейс-контроль покупателей | Не важно | Не важно | Не важно |
| 2. Наличие собственной службы эксплуатации, управляющей компании и службы охраны |
| Да | Да | Да | Желательно | Не важно | Не важно |
| 3. Спектр услуг службы эксплуатации и управления*** |
| Более 90% | Более 75% | Более 50% | Не менее 30% | До 30% | До 30% |

*** Уборка территории,  вывоз мусора, уборка внутри дома, полив газонов и клумб, техническое обслуживание оборудования дома, озеленение и ландшафтное планирование, охрана дома, услуги консьержа, выполнение мелких ремонтных работ в квартире, рум-сервис, услуги няни, услуги носильщика, выгул собак, уход за домашними животными, аварийный вызов – круглосуточно, мойка поверхности окон.

| Инженерные системы |
| --- |
| 1. Лифт |
| Современный высокоскоростной | Современный высокоскоростной | Бизнес-уровень | Бизнес-уровень | Эконом-уровень | Эконом-уровень |
| 2. Телефония |
| не ограничено | не ограничено | Более 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Интернет |
| Цифровой или беспроводный | Цифровой | Выделенная линия, цифровой | Выделенная линия, цифровой | Аналоговый, цировой | Не важно |
| 4. Телевидение |
| Спутниковое | Спутниковое | Кабельное, сутниковое | Кабельное, сутниковое | Обычное, возможно кабельное | Обычное, возможно кабельное |
| 5. Системы контроля здания** |
| Более 90% | Более 75% | Более 50% | Не менее 30% | До 30% | До 30% |
| 6. Кондиционирование |
| Климат-контроль | Климат-контроль | Сплит-система, климат-контроль | Сплит-система | Желательно | Не важно |
| 7. Требования к очистке воды |
| Полный цикл очистки воды | Полный цикл очистки воды | Механическая на входе в дом, биохимическая на входе в квартиру | Механическая на входе в дом, грубая очистка на входе в квартиру | Механическая на входе в дом | Механическая на входе в дом |
| 8. Альтернативная (автономная) система энерго- и теплоснабжения |
| Постоянная | Аварийная | Аварийная | - | - | - |

** СИСТЕМЫ: уведомления (видеодомофон), диспетчеризации здания, возгорания, утечки воды в системе водопровода, проникновения, утечки воды в системе отопления, оповещения, регистрации событий, управления освещением, управления электророзетками, контроля загазованности воздуха, контроля атмосферного давления и температуры.

Допустимый диапазон оптимального от суммарного набора критериев для каждой из категорий от класса «А» («Lux»).

| ЭЛИТА | БИЗНЕС | ЭКОНОМ |
| --- | --- | --- |
| Люкс («А») | Де люкс («А-») | Премиум («В») | Бизнес («В-») | Повышенной комфортности («С+») | Эконом («С») |
| Не менее 90% | Не менее 75% | Не менее 50% | Не менее 30% | До 30% | До 30% |